EVALUATION, PREVENTION ET AMELIORATION DES RISQUES D'ACCIDENTS LIES AUX CHUTES OU GLISSADES PROVOQUEES PAR L'ETAT DES SOLS OU LE TRAVAIL EN HAUTEUR

Canevas de collecte des informations:

à adapter à la situation rencontrée

utilisé pour la rédaction du rapport

Entreprise:

Situation de travail:

Coordinateur:

Personnes ayant participé à l'étude:

Dates:

# Mise en œuvre

Une description plus détaillée de la façon de mettre en œuvre les méthodes
d'Analyse se trouve dans l'introduction générale de la méthode SOBANE.

Seules les directives principales sont rappelées ci-dessous.

La démarche à adopter par le préventeur est la suivante:

- Révision des résultats du Dépistage et de l'Observation de la situation de travail avec le coordinateur qui a mené les études à ces deux premiers niveaux:

en prenant connaissance du travail accompli précédemment aux niveaux Dépistage et Observation

en revoyant ce travail et les différentes solutions envisagées et en y apportant sa compétence pour les confirmer ou non

en déterminant les aspects qui nécessitent une Analyse particulière complémentaire.

- Analyse proprement dite de la situation de travail sous ces points particuliers, et en collaboration avec les personnes de l'entreprise

en étudiant plus en profondeur ces aspects particuliers

en réalisant éventuellement des mesurages, toujours dans une optique de prévention

en aidant l'entreprise à mettre en œuvre les solutions préconisées.

## Synthèse des résultats de l'analyse

Le rapport doit faire la synthèse de toutes les informations progressivement récoltées et des solutions ou améliorations mises en œuvre ou projetées.  Il comprendra:

Un résumé des antécédents à l'Analyse

la façon dont le problème est apparu et a été posé au départ

les grandes lignes de l'étude de Dépistage avec les opérateurs et l'encadrement

la révision des résultats de l'Observation: aspects Observés et solutions proposées

Les résultats de l'Analyse et les solutions proposées, en se servant du modèle de rapport préparé à cet effet et qui suit les différents points de la méthode d'Analyse

Une justification globale de ces solutions, en montrant que:

elles sont réellement susceptibles de résoudre les problèmes décrits précédemment

elles ne vont pas engendrer d'autres problèmes pour les opérateurs

elles sont compatibles avec les exigences de productivité et de rentabilité de l'entreprise.

Une synthèse des solutions et améliorations techniques ou organisationnelles avec des propositions de qui fait quoi, quand, comment et avec quel suivi dans le temps

Les mesures à prendre le cas échéant pour l'information et la formation adéquate des opérateurs en ce qui concerne: les procédures de travail optimales et celles à éviter et les risques de santé et de sécurité

Le cas échéant, les aspects pour lesquels une Expertise est à réaliser.

Une synthèse de ce rapport final en 1 page reprenant les solutions techniques principales.

Une description plus détaillée de la façon de rédiger ce rapport et de le présenter à la Direction et aux opérateurs se trouve dans l'introduction générale de la méthode SOBANE.

### Etude approfondie

| Facteur | Observations | Prévention/protection |
| --- | --- | --- |
| Etat des sols qualité revêtement adéquat antidérapant entretien techniques produits encombrement disposition Voies de circulation largeur optimale piétons-véhicules plan circulation plan signalisation Issues, éclairage et sorties de secours issues nombre et emplacement blocage éclairage type, nombre et emplacement état alimentation électrique Aires de travail dimensions organisation des machines voies d'accès sécurité zones de stockage consignes ordre rangement déchets entretien type, fréquence… Escaliers dimensions inclinaison rampes circulation Chute de personnes ou d'objets garde-corps rangement appareils de levage propreté Echelles état utilisation |  |  |

### Synthèse

Risque actuel

la situation est:

acceptable

à contrôler par une personne plus spécialisée

toujours non acceptable et à améliorer rapidement

Bilan des mesures de prévention/amélioration envisagées

qui fait quoi, quand, par ordre de priorité

| Qui | Quoi | Quand |
| --- | --- | --- |

Risque résiduel après prévention

état futur probable

après mise en œuvre des solutions, la situation sera:

acceptable

à contrôler par une personne plus spécialisée

toujours non acceptable et à améliorer rapidement

Nécessité d’un niveau 4, Expertise, plus approfondi

quelle urgence?

quels objectifs?

### Mesures à court terme

Lesquelles?

Qui?

Quand?

Pendant combien de temps?