# Participatieve opsporingsgids van risico's (Déparis IV)

# Kamermeisjes

Handleiding

- Informatie door de directie betreffende de nagestreefde doelstellingen en de afspraak rekening te houden met de resultaten van de vergaderingen en de uitgevoerde studies.

- Akkoord van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

- Groeperen van werkposten die samen de te onderzoeken "arbeidssituatie" vormen.

- Aanduiden van een coördinator door de directie met akkoord van de werkneemsters.

- Voorbereiding van de coördinator :  hij leest grondig de Déparis gids en leert de gids toe te passen. Hij past de gids aan de te onderzoeken arbeidssituatie aan. Dit doet hij door termen te veranderen, door bepaalde overbodige aspecten weg te laten of te wijzigen of door bijkomende aspecten toe te voegen.

- Samenstelling van een werkgroep voor de te onderzoeken arbeidssituatie.  De werkgroep bestaat enerzijds uit "sleutelwerkneemsters" dewelke worden aangeduid door hun collega's en hun vertegenwoordigers en anderzijds uit werkneemsters van de technische omkadering die worden aangeduid door de directie. De werkgroep bestaat minstens uit 1 man en 1 vrouw indien het een gemengde groep betreft.

- Het document "Uitnodiging" wordt overhandigd aan de leden van de werkgroep om hen te informeren over de doelstellingen van de Déparis vergadering en om hun rol kenbaar te maken.

- Vergadering van de werkgroep in een rustig lokaal dichtbij de werkposten.

- Duidelijke toelichting door de coördinator betreffende het doel van de vergadering en de te volgen procedure.

- Doorlopen van elke rubriek aan de hand van de te bespreken punten.  Men staat niet lang stil bij het zoeken naar een score, maar men concentreert zich op :

Wat er kan gedaan worden om de situatie te verbeteren, door wie en wanneer.

De aspecten waarvoor men beroep moet doen op een preventieadviseur.

Het schatten van de kostprijs van de voorgestelde verbeteringsmaatregelen en de invloed die ze kunnen hebben op de kwaliteit van het product en op de productiviteit.  De beoordeling gebeurt als volgt: nihil (0), laag (€), matig (€€) of zeer duur (€€€).

- Na de vergadering maakt de coördinator een synthese met vermelding van :

De besproken rubrieken met een gedetailleerde informatie over de resultaten van de vergadering.

De lijst met de geplande oplossingen met bepaling van wie wat doet en wanneer.

De lijst met de meer in detail te bestuderen aspecten en hun prioriteit.

- Voorstellen van de resultaten, herzieningen, toevoegingen, … aan de deelnemers van de werkgroep.

- Afronden van de synthese.

- Voorstellen van de synthese aan de directie en aan de overlegorganen.

- Vervolg van de studie voor de niet opgeloste problemen, domein per domein, door gebruik te maken van de methode niveau 2, Observatie, van de SOBANE strategie.

Onderstaande tekst kan helpen om het doel van de vergadering te verduidelijken.

"In de loop van de vergadering worden alle aspecten overlopen die het werk al of niet gemakkelijker, doeltreffender en aangenamer kunnen maken. Het betreft zowel technische als organisatorische aspecten als zaken die te maken hebben met arbeidsverhoudingen.

De doelstelling is niet te weten of het werk gemakkelijk of aangenaam is voor 20%, 50% of 100%.  Het is wel de bedoeling om te achterhalen wat men concreet, onmiddellijk, binnen 3 maanden en op langere termijn kan ondernemen om het werk aangenamer en efficiënter te maken. Het kan gaan over technische aanpassingen en nieuwe arbeidstechnieken maar ook over een betere communicatie, een reorganisatie van uurroosters of over specifieke opleidingen.

Voor sommige aspecten zou men moeten kunnen zeggen wat er dient te veranderen en hoe dit concreet dient te gebeuren. Voor andere aspecten zullen bijkomende studies moeten worden uitgevoerd.

De directie engageert zich ertoe een actieplan op te stellen met als doel zo goed mogelijk gevolg te geven aan hetgeen besproken zal worden.”

Uitnodiging

U wordt uitgenodigd deel te nemen aan een Déparis vergadering

Waarover gaat het? Wat wordt er van u verwacht ? Wat weerhoudt u?

Waarover gaat het?

De reglementering verplicht dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd voor alle werksituaties en dat er een actieplan wordt opgesteld om geleidelijk aan de beste werkomstandigheden te bereiken en te handhaven (met specifieke opdracht voor werknemers, personeel, directie).

Het is mogelijk dat de preventieadviseur zelfstandig de problemen m.b.t. vb. brandveiligheid oplost.

Het is onmogelijk dat de preventieadviseur zelfstandig de arbeidsomstandigheden m.b.t. UW welzijn kan oplossen.

UW Welzijn kan enkel en alleen samen met U aangepakt worden.

Een Déparis (Participatieve Opsporing van Risico’s) vergadering bestaat uit enkele personen die de werksituatie goed kennen (personeel, directie, technische diensten…).  Tijdens de vergadering komen alle aspecten van de arbeidssituatie aan bod.  Hiervoor werd een leidraad opgesteld om de vergadering te leiden.  Deze leidraad omvat alle technische, organisatorische en relationele aspecten die maken dat de dagelijkse arbeidsomstandigheden in uw werksituatie min of meer gemakkelijk, efficiënt en aangenaam zijn.

Het doel ervan is niet het vaststellen of kwantificeren van tekortkomingen, moeilijkheden, problemen maar wel op te sporen wat men op korte, middellange of lange termijn kan ondernemen zodat het werk op een nog meer efficiënte en aangename manier kan uitgevoerd worden.

Tijdens de vergadering kunnen ook aspecten op het vlak van organisatie besproken worden en kan er bekeken worden of er veranderingen nodig zijn.

Voor andere aspecten zullen bijkomende studies aangewezen zijn.

De directie verbindt er zicht toe een actieplan op te stellen teneinde een zo goed mogelijk gevolg te kunnen geven aan hetgeen besproken werd.

Wat wordt er van u verwacht?

In het verleden werden reeds studies, enquêtes uitgevoerd of aanvragen geformuleerd.  Deze werden misschien niet allemaal gevolgd door concrete acties.

Tijdens de Déparis vergadering, begint men vanaf nul en herziet men op een georganiseerde en systematische manier ALLE aspecten van de arbeidsomstandigheden.

Er wordt verwacht dat u met een positieve en constructieve ingesteldheid aan de vergadering deelneemt.

- Indien u deel uitmaakt van de directie en de hiërarchische lijn, gaat het er niet om u te wijzen op tekortkomingen, maar wordt er bekeken wat men kan doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren rekening houdend met de andere verplichtingen m.b.t. het werk.

- Indien u een afgevaardigde bent van de technische dienst, aankoopdienst, … zal er met u bekeken worden wat de beste manier is om de vragen m.b.t. de arbeidsomstandigheden op te lossen.

- Indien u een afgevaardigde bent van het personeel, volstaat het dat u de problemen aankaart, de moeilijkheden die u en uw collega’s ondervinden beschrijft en in hun naam zoekt naar de beste manier om de situatie te verbeteren.

Wat weerhoudt u?

De onderneming, de instelling heeft ervoor gekozen om de Déparis-overleggids te gebruiken als tool om risico’s op  te sporen.  De directie heeft zich geëngageerd om de resultaten van de vergaderingen en de voorstellen tot verbetering in overweging te nemen.

Het is dus het aangewezen moment om de ganse arbeidssituatie te herzien en geleidelijk aan de arbeidsomstandigheden te verbeteren.  De ervaring heeft aangetoond dat iedereen zich hierin kan terugvinden: kwaliteit, persoonlijk en professioneel welbevinden, aangenamer en efficiënter werk, betere arbeidsverhoudingen….

Wenst u meer te weten?

Op de website www.sobane.be kan u de basisprincipes van de SOBANE strategie en de Déparis-overleggids raadplegen, evenals alle tools die werden ontwikkeld om deze strategie in uw onderneming of instelling te implementeren.

Lokalen en werkzones Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De kamers, de badkamer De doorgangswegen De toegangswegen tot de werkruimtes Hindernissen Het afval De werkvloeren De personeelsruimtes De nooduitgangen

Organisatie van het werk Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De werkorganisatie De werkomstandigheden De bevoorrading van de werkposten Het vuile linnen en de vuilnisemmers De communicatiemiddelen

Arbeidsongevallen Wie kan wat concreet doen en wanneer ? Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Val van hoogte Vallen, struikelen Vallende voorwerpen of wegspringende deeltjes Mechanische risico's Procedures in geval van ongeval Analyses van arbeidsongevallen EHBO

Elektrische risico’s en brandgevaar Wie kan wat concreet doen en wanneer ? Elektrische risico's De algemene elektrische installatie Het materiaal Brand en explosie De ontstekingsbronnen De bestrijdingsmiddelen De brandwerende deuren De interne interventieploeg De richtlijnen in geval van brand Signalisatie

Werkmateriaal Wie kan wat concreet doen en wanneer ? Het materiaal en de machines Onderhoud Vormen en afmetingen Aangepast aan de werkneemsters en beveiligd De opleiding van de werkneemsters

Werkhoudingen Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De repetitieve bewegingen De werkhoudingen De werkhoogte Het zittend of rechtstaand/zittend werken Bij rechtstaand werk De hulpmiddelen

Krachtinspanningen en goederenbehandeling Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De bewegingen en krachtinspanningen De inspanningen van de handen De lasten Licht en uitgebalanceerd Comfortabel vast te grijpen Op goede hoogte Zonder rotatie of inclinatie van de romp Slechts over korte afstanden te dragen De mechanische hulpmiddelen De opleiding De vermoeidheid

Verlichting Wie kan wat concreet doen en wanneer ? Verlichting Daglicht en het buitenzicht Geen schaduwinval op het werk Geen weerkaatsing of verblinding De verlichtingsarmaturen Het beeldschermwerk

Lawaai Wie kan wat concreet doen en wanneer ? Hinder of afleiding De stofzuigers

Luchthygiëne Chemische (vaste of vloeibare stoffen, gassen) en biologische (bacteriën, virussen, lichaamsvochten) risico's Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De chemische en biologische risico’s De opleiding De procedures De etikettering De opslagruimte Het bevuilde linnen Het afval De PBMGezondheidstoezicht De hygiëne De rokers

Thermische omgevingsfactoren Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De temperatuur De vochtigheid De luchtverplaatsingen De warmte, koude en vochtigheidsbronnen De werkkledij De beschermkledij De frisdranken

Autonomie en individuele verantwoordelijkheden Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De opdrachten en verwachtingen De graad van eigen initiatieven De autonomie De vrijheid van communicatie Het aandachtsniveau De beslissingen De verantwoordelijkheden De fouten

Inhoud van het werk Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De werkinteresse De bekwaamheden Informatie en vorming De emotionele last

Tijdsdruk Wie kan wat concreet doen en wanneer ? Het uurrooster en werkschema Het werkritme De autonomie van de groep De onderbrekingen tijdens het werk De pauzes

Arbeidsverhoudingen tussen werknemers en hiërarchische lijn Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De communicatie tijdens het werk De verdeling van het werk De onderlinge hulp van de werknemers Het overleg op het werk De hiërarchische lijn De samenwerking met de hiërarchische lijn Adviezen en kritieken van de werknemers De evaluaties

Psychosociale omgeving Wie kan wat concreet doen en wanneer ? De relaties met de klanten De promoties De discriminatie De tewerkstelling De lonen De ondernemingsraad en het CPBW De psychosociale problemen De werksfeer in het hotel

De overleggids

| Lokalen en werkzones |
| --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| De kamers, de badkamer: Middelmatige grootte De doorgangswegen: De doorgang is voldoende voor het werkmateriaal (stofzuiger, onderhoudswagentje) en voor de werkneemsters De werkzones in de kamers en de doorgangen in de gangen zijn niet belemmerd De plaatsing van de meubelen laat een gemakkelijke doorgang toe in de kamers De toegangswegen tot de werkruimtes: Rechtstreekse gemakkelijke toegankelijk tussen de verschillende elementen die moeten onderhouden worden Gemakkelijk, rechtstreeks en voldoende breed (> 80 cm) Hindernissen: De belemmering door bagage, linnen zakken of vuilnisemmers in het bijzonder van de toegangswegen Het afval: Gesorteerd en correct verwijderd Verzameld in aangepaste containers, voldoende in aantal De werkvloeren: In goede staat, waterpas, degelijk, niet glad De personeelsruimtes: Douches, toiletten, vestiaires, refter… Voldoende groot, comfortabel en goed uitgerust De nooduitgangen: Vrij en goed zichtbaar Via passende pictogrammen aangeduid |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: | ( |
|  | ( |
|  | ( |

| Organisatie van het werk |
| --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| De werkorganisatie: Duidelijk en gekend Laat toe om te werken op een veilige manier Planning bevredigend in tijd en ruimte Werkprocedures: klaar en duidelijk De werkomstandigheden: Plaats, gereedschap, materiaal, voorraden, onvoorziene omstandigheden, externe opdrachten, tijd,… Laten toe de normale werkprocedures toe te passen en kwaliteitswerk uit te voeren De bevoorrading van de werkposten: De bufferstock van proper linnen, onderhoudsmateriaal (stofzuiger, onderhoudsproducten) en kleinere producten (stalen…) op iedere verdieping Dichtbij de kamers en gemakkelijk bereikbaar Voldoende voor de werkperiode (niet te veel, noch te weinig) Het vuile linnen en de vuilnisemmers: Verzamelpunten in de nabijheid van de kamers Op correcte wijze verwijderd De communicatiemiddelen: tussen werkneemsters van verschillende werkposten tijdens het werk Stem, telefoon, computer, parlofoon, … Gepast en aangenaam Aangepast aan het omgevingslawaai |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten | ( |
|  |  |
|  |  |
| Arbeidsongevallen |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): Keuze van kledij (rok of broek) Aangepast, beschikbaar, gebruikt, onderhouden, geordend… Laten toe zich gemakkelijk te bewegen, in alle houdingen, zonder beperking te wijten aan een strakke of te korte kledij Gevaarlijke producten: handschoenen |  |
| Val van hoogte: Stabiliteit en onderhoud van trapladdertjes Instructies om niet op het meubilair te klimmen Vallen, struikelen: Orde, netheid, opberging van de snoer van de stofzuiger Glijden op de natte vloer in de badkamer… Vallende voorwerpen: Stabiele decoratieve elementen, opberging van het materiaal |  |
| Mechanische risico’s: Verwondingen tegen het meubilair, meegesleept worden door de wagentjes Verplettering, snijwonden of steekwonden (scheermesjes of gebruikte injectiespuiten) Brandwonden (opbergen van strijkijzer)… Geen snijdende boorden of splinters in het houten meubilair: de gehanteerde voorwerpen zijn in goede staat Een bijzondere aandacht gaat het reinigen van boorden of slecht zichtbare plaatsen (bovenkant van spiegels en kaders, onder de meubelen of matras…) : scheermesjes, gebruikte injectiespuiten |  |
| Procedures in geval van ongeval: Duidelijk, door iedereen gekend en toegepast Analyses van arbeidsongevallen: Systematisch, volledig en nuttig EHBO: EHBO-lokalen, verbanddozen, hulpverleners … goed gelokaliseerd en aangepast |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: | ( |
|  |  |
|  |  |

| Elektrische risico’s en brandgevaar |
| --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| Elektrische risico's De algemene elektrische installaties: Differentieelschakelaars, zekeringen, aardingen, signalisatie, bescherming… Het materiaal: Snoeren (stopcontacten), verlengingen, aardingen, staat van de stopcontacten… |  |
| Brand en explosie De ontstekingsbronnen: naakte vlam (rook…), warmtebronnen,… De bestrijdingsmiddelen: Detectie en automatische blussing, brandblusapparaten, hydranten, brandhaspels… De brandwerende deuren: niet belemmerd, in dichtpositie gehouden om verdiepingen, werkplaatsen, opslagzones , technische lokalen… te isoleren (compartimentering) De interne interventieploeg: opgeleid, beschikbaar De richtlijnen in geval van brand: Evacatieplannen, alarmmelding, waarschuwingssignaal, evacuatiewegen en nooduitgangen, verzamelpunten, brandoefeningen Signalisatie: Bestrijdingsmiddelen, nooduitgangen en noodverlichting, plattegrond per verdieping, ... |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: | ( |
|  |  |
|  |  |

| Werkmateriaal |
| --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| Het materiaal en de machines (wagentjes, stofzuiger): Aangepast aan de uit te voeren handeling Onderhoud: In goede staat Regelmatig, jaarlijks grondige controle Kunnen opzij gezet worden in geval van problemen (beschadigde snoer, spleten, scheuren, algemene slijtage) Reiniging en rangschikking volgens de noden, op plaatsen rond de werkposten die goed bereikbaar zijn in de nabijheid van de kamers Vormen en afmetingen: Makkelijk en veilig vast te houden, handvatten van de wagentjes op gepaste hoogte Hanteerbaar zonder handen of armen te belasten. Aangepast aan de werkneemsters en beveiligd: Geen elementen die kunnen kwetsen Niet te zwaar Hanteerbare wieltjes op het vast tapijt Mogelijkheid om vuilniszakken en linnen vast te hechten aan het wagentje Automatisch oprolling van de stofzuigersnoer De opleiding van de werkneemsters: Instructies om het karretje te duwen en niet te trekken |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten | ( |
|  | ( |
|  | ( |

| Werkhoudingen |
| --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| De repetitieve bewegingen: niet continu De werkhoudingen: comfortabel Niet geknield of gehurkt Geen gebogen romp of met geheven armen Hoofd recht: geen flexie, extensie of rotatie Ontspannen schouders: niet opgetrokken De armen langs het lichaam: niet zijwaarts of geheven Normale positionering van de handen: niet gebogen De beide voeten op de grond Ongunstige houdingen worden niet frequent aangenomen De werkhoogte (tafels, rekken, bedden…): Zo gunstig mogelijk (verstelbare bedhoogte) Bij rechtstaand werk: Geen hinder tijdens de bewegingen, voldoende ruimte om te bewegen tussen het meubilair "Geïntegreerd" gebruik van het meubilair: tafels zonder poten aan de muur vastgehecht, wastafels en WC zonder voet, dewelke een gemakkelijke toegang tot de vloer garanderen De hulpmiddelen: Trapje… beschikbaar bij het werken in de hoogte Stabiel, duurzaam, gemakkelijk en veilig te gebruiken (vallen) |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: | ( |
|  | ( |
|  | ( |

| Krachtinspanningen en goederenbehandeling |
| --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| De bewegingen en krachtinspanningen: Niet bruusk, heftig of belangrijk Zonder snelle verplaatsingen of repetitieve bewegingen De inspanningen van de handen: Gematigd en geen torsie van de polsen Nooit slagbewegingen met de handpalm De lasten: Licht en uitgebalanceerd (vloeistof, grootte van vuilnis- en linnen zakken…) Comfortabel vast te grijpen: goede handvatten voor de matrassen, de wagentjes, geen snijdende randen, niet-glad materiaal, … Op goede hoogte: opnemen en wegzetten op hoogte van broeksriem Zonder rotatie of inclinatie van de romp Slechts over korte afstanden te dragen De mechanische hulpmiddelen: aangepast Rolwagens die geduwd kunnen worden, eerder dan getrokken voor linnen en onderhoudsproducten… Goede kwaliteit, eenvoudig en snel in gebruik Aangepast om op vast tapijt te rijden Bedden op wieltjes De opleiding: opleiding manueel hanteren van lasten, aangepast aan de werkpost De vermoeidheid: aanvaardbaar op het einde van de werkdag |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: | ( |
|  | ( |
|  | ( |
| Verlichting |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| Verlichting: In de lokalen, voor het uitvoeren van het werk (in het bijzonder voor badkamer), van de doorgangen (trappen…) Niet te sterk noch te zwak: voldoende om details waar te nemen maar ook niet te overvloedig Daglicht en het buitenzicht: bevredigend Binnenvallen van natuurlijk licht langs propere vensters Geen schaduwinval op het werk Geen weerkaatsing of verblinding: Op de tafels, op metalen of glazen oppervlakken, plastic bladen, ramen, de spiegels,… Zeker niet door de zon; ramen voorzien van gordijnen, lamellen of zonnewering Niet rechtstreeks in lichtbronnen kijken De verlichtingsarmaturen: Proper, regelmatig gereinigd Defecte lampen of TL-buizen worden zo snel mogelijk vervangen |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: | ( |
|  | ( |
|  | ( |

| Lawaai |
| --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| Hinder of afleiding: In de kamers of gangen Buiten het gebruik van de stofzuiger is er geen enkel lawaai dat hinder of afleiding veroorzaakt De stofzuigers: Goed onderhouden |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: | ( |
|  | ( |
|  | ( |

| Luchthygiëne Chemische (vaste of vloeibare stoffen, gassen) en biologische (bacteriën, virussen, lichaamsvochten) risico's |
| --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| De chemische en biologische risico’s: Een up-to-date inventaris van de producten Beschikbare documentatie betreffende de aanwezige risico’s De opleiding: m.b.t. procedures en risico’s De procedures: Duidelijk en gerespecteerd (mengsels, doseringen) Bij incidenten (omvallen, spatten,…) zijn gekend en worden gerespecteerd De etikettering: aangepaste recipiënten en goed geëtiketteerd De opslagruimte: onderhoudsproducten Producten in een aangepaste, afgezonderde en aangeduide ruimte Het bevuilde linnen: Het vuile linnen is nooit in rechtstreeks contact met de huid Het afval: De inhoud van de vuilnisemmers wordt in de zakken gezet die aan de wagentjes zijn gehecht die niet rechtstreeks gemanipuleerd moeten worden De documenten aangaande de risico's zijn beschikbaar De PBM: geschikte handschoenen zijn beschikbaar en worden gebruikt Gebruikt voor het behandelen van het vuile linnen en het afval in de emmers, voor het onderhoud van het sanitair Gezondheidstoezicht: Vrouwen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, jonge werkneemsters,… De vaccinatie tegen tetanus, hepatitis A en B in order In achtneming van allergieën (mijten, stof,…) De hygiëne: Er wordt niet gegeten op de werkplaats Het personeel wast hun handen De rokers: De rokerszone is goed gelegen en voldoende verlucht |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: | ( |
|  | ( |
|  | ( |

| Thermische omgevingsfactoren |
| --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| De temperatuur: Niet te warm, noch te koud, geen belangrijke temperatuurschommelingen De vochtigheid: Niet te droog, noch te vochtig Geen zwammen of schimmel ter gevolge van de vochtigheid in de lokalen (badkamers) De luchtverplaatsingen: geen tocht door de vensters en deuren De warmte, koude en vochtigheidsbronnen: Zijn verwijderd: water, damp, zonnestralen,… De werkkledij: Comfortabel: werken met een gewone kledij (normale werkkledij…) De frisdranken: beschikbaar bij extreme warmte of koude |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: | ( |
|  | ( |
|  | ( |

| Autonomie en individuele verantwoordelijkheden |
| --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| De opdrachten en verwachtingen: geen tegenstrijdigheden De graad van eigen initiatieven: Ieder kan zijn werkwijze aanpassen, zonder het werk van de groep te verstoren De autonomie: Ieder kan zijn werkpost voor een korte periode verlaten (toilet, drinken,…), zonder het werk van de groep te verstoren De vrijheid van communicatie: Ieder kan contact nemen met de interne (onderhoud, aankoop, kwaliteit,…) of externe diensten indien hij dit nodig acht Het aandachtsniveau: middelmatig, afhankelijk van De ernst van de te nemen acties De onvoorziene aard van de gebeurtenissen De beslissingen: Aantal mogelijke keuzes is beperkt Informatie is beschikbaar Zijn makkelijk te nemen De noodzakelijke reactiesnelheid is normaal De verantwoordelijkheden: Ieder kent zijn verantwoordelijkheid en aanvaardt ze Niet te zwaar, noch te licht De fouten: Ieder corrigeert zijn eventuele fouten |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: | ( |
|  | ( |
|  | ( |

| Inhoud van het werk |
| --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| De werkinteresse: boeiend en afwisselend Voorbereidende taken, uitvoering, kwaliteitscontroles, keuze van materiaal, van de onderhoudsproducten, … De waarde en plaats van dit werk betreffende de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten is gekend De bekwaamheden: Het werk van de werknemer is in overeenstemming met zijn functie en professionele bekwaamheid Men heeft de mogelijkheid om zijn bekwaamheden te benutten en te ontwikkelen Informatie en vorming: Voor iedereen (jongere werknemers, interim, oudere werknemers) Aangepast aan het uit te voeren werk M.b.t. de procedures, de risico’s en de preventie Bij aanwerving en periodiek herhaald De emotionele last: niet te zwaar Dramatische vergissingen, omgeving (ziekenhuizen)… |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: | ( |
|  | ( |
|  | ( |

| Tijdsdruk |
| --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| Het uurrooster en werkschema: Voldoende op voorhand gekend Mogelijkheid om de werkdag naar eigen wens te organiseren Flexibel binnen afgelijnde marges Het werkritme: (aantal te onderhouden kamers gedurende een bepaalde periode): niet abnormaal Achterstand in werk kan snel weggewerkt worden De autonomie van de groep: men organiseert zelf De uurroosters en het verlof De verdeling van de taken, de pauzes Werkachterstand die snel weggewerkt kan worden De overuren De dal- en piekuren naargelang het bezettingsaantal van het hotel (gedeeltelijke werkloosheid…) Aanvullend extra werk of onverwachts werk De onderbrekingen tijdens het werk: Weinig onvoorzien De pauzes: Frequent en kort Georganiseerd in functie van de werkbelasting, van de ongunstige werkhoudingen, van het repetitief karakter, van de mentale inspanning |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: | ( |
|  | ( |
|  | ( |

| Arbeidsverhoudingen tussen werkneemsters en hiërarchische lijn |
| --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| De communicatie tijdens het werk: Steeds mogelijk, zowel over werk- als niet werkgebonden onderwerpen De organisatie van het werk en de werkruimtes laten toe om elkaar te zien, ze zijn niet afgezonderd De verdeling van het werk: correct verdeeld onder het personeel Houdt rekening met het type kamer (grootte, soort onderhoud), met de vertraagde werkritme in geval van opleiden van een nieuwe werkneemster Ieder weet precies wat haar taken zijn en kent haar verantwoordelijkheden De onderlinge hulp van de werkneemsters: voor werkgebonden problemen Het overleg op het werk: regelmatig Tussen de kamermeisjes, de gouvernantes, de hiërarchie Om het werk te bepalen, te plannen en te verdelen Om problemen op te lossen De hiërarchische lijn: gekend, gewaardeerd en gerespecteerd De samenwerking met de hiërarchische lijn: Goede onderlinge verstandhouding, samenwerking en werksfeer Geen gespannen relaties of belangenconflicten… Ondersteuning in geval van werkproblemen of persoonlijke moeilijkheden Delegeren… Adviezen en kritieken van de werkneemsters: Aangemoedigd, aanhoord en worden voldoende in rekening genomen Problemen worden gemeld De evaluaties: Ieder weet hoe haar werk geëvalueerd wordt Wanneer en hoe zij gecontroleerd is Zij kent de criteria en de consequenties Ieder is geïnformeerd over de resultaten van haar evaluatie Het werk van iedereen wordt voldoende geapprecieerd |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: | ( |
|  | ( |
|  | ( |

| Psychosociale omgeving |
| --- |
| Te bespreken | Wie kan wat concreet doen en wanneer ? |
| De relaties met de klanten: aangenaam De promoties: mogelijk Volgens objectieve en duidelijke criteria Door ieder gekend en goedgekeurd Op basis van evaluaties en in functie van de prestaties De discriminatie: geen enkele Noch in functie van de leeftijd, geslacht of herkomst Noch bij aanwerving, noch bij promotie De tewerkstelling: Stabiel Vertrouwen in de integriteit en de toekomst van het hotel De problemen van vervangingen bij afwezigheid, verlofdagen … worden opgevolgd De lonen: In overeenstemming met de competentie en het gerealiseerde werk De ondernemingsraad en het CPBW: bevredigend De psychosociale problemen: Ontevredenheid, stress, pesterijen, persoonlijke problemen, … Structuren en procedures van behandeling bestaan en worden gebruikt Informatie werd gegeven Preventieve maatregelen zijn genomen De werksfeer in het hotel: Laat een persoonlijke en professionele ontwikkeling toe Zijn verenigbaar met een normaal privé leven (familie,…) De werkneemsters zijn globaal gezien tevreden |  |
| Meer in detail te bestuderen aspecten: | ( |
|  | ( |
|  | ( |

# Eindsynthese:

Breng hier de algemene beoordeling van de rubrieken aan,

Door het vakje groen (, geel ( of rood ( te kleuren.

| Arbeidssituatie: |
| --- |
| Lokalen en werkzones | ( | ( | ( |
| Organisatie van het werk | ( | ( | ( |
| Arbeidsongevallen | ( | ( | ( |
| Elektrische risico’s en brandgevaar | ( | ( | ( |
| Werkmateriaal | ( | ( | ( |
| Werkhoudingen | ( | ( | ( |
| Krachtinspanningen en goederenbehandeling | ( | ( | ( |
| Verlichting | ( | ( | ( |
| Lawaai | ( | ( | ( |
| Luchthygiëne | ( | ( | ( |
| Thermische omgevingsfactoren | ( | ( | ( |
| Autonomie en individuele verantwoordelijkheden | ( | ( | ( |
| Inhoud van het werk | ( | ( | ( |
| Tijdsdruk | ( | ( | ( |
| Arbeidsverhoudingen tussen werkneemsters en hiërarchische lijn | ( | ( | ( |
| Psychosociale omgeving | ( | ( | ( |

Inventaris van de voorgestelde verbeteringen

En de bijkomende studies die moeten uitgevoerd worden

Breng hier de concrete acties (omschreven in de tabellen van de 16 rubrieken) die onmiddellijk kunnen uitgevoerd worden samen.

Breng eveneens de aspecten (omschreven in de tabel: meer in detail te bestuderen van de 16 rubrieken) die verder moeten onderzocht worden door een gedetailleerde observatie samen.

| N° | Wie? | Doet wat en hoe? | Kost | Wanneer? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Voorziene datum | Datum van uitvoering |